Информационное письмо

Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности (Госпромнадзора) «О случаях аварийности и травматизма при эксплуатации грузоподъемных кранов в первом полугодии 2014 года»

В течение первого полугодия 2014 года при эксплуатации подъемных сооружений на предприятиях (организациях) Республики Беларусь произошло 3 несчастных случая, подлежащих учету в Госпромнадзоре  (2 – со смертельным исходом, 1 – с тяжелым). За аналогичный период 2013 года зарегистрировано 4 несчастных случая, в том числе 1 – со смертельным исходом, и 1 инцидент.

17.03.2014 при погрузке башенным краном пиломатериалов в кузов автомобиля в лесопильном цехе РУП «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» концерна «Беллесбумпром» был тяжело травмирован сортировщик материалов и изделий из древесины.

Во время подведения пачки пиломатериалов краном к кузову автомобиля сортировщик материалов и изделий из древесины, находясь в кузове автомобиля, потащил ее на себя, оступился и, упав на землю, получил травму позвоночника.

Причины несчастного случая:

- невыполнение должностным лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, своих обязанностей по организации ведения работ кранами в соответствии с технологическими регламентами и допуск к обслуживанию крана в качестве стропальщика работника, не обученного и не аттестованного по профессии «стропальщик», в результате чего нарушены требования пункта 399 (а, в) Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.06.2012 № 37 (далее – Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов);

- нарушение машинистом крана требований инструкции для машинистов (крановщиков) башенных кранов, выразившееся в выполнении работы по погрузке груза в кузов автомашины при нахождении в нем людей;

- нахождение пострадавшего в опасной зоне работы крана.

16.04.2014 при производстве строительно-монтажных работ с использованием башенного крана КБ-401П на строительном объекте 
«5-ти этажный жилой дом №7 и №7а в микрорайоне «Мелиоратор», 
г. Добруш» получил смертельную травму монтажник строительных конструкций филиала «Строительное управление №165 «ОАО «Строительный трест № 14» Минстройархитектуры.

При подъеме башенным краном фундаментных блоков, находящихся внутри строящегося дома, была задета ранее смонтированная стена цокольного этажа, выложенная из фундаментных блоков. В результате произошло обрушение стены, блоки которой, падая и рассыпаясь, смертельно травмировали монтажника, находящегося за стеной.

Причины несчастного случая:

- отсутствие должного контроля со стороны лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, за выполнением работниками требований технологических инструкций, чем нарушены требования пункта 399 (л) Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- выполнение крановщиком грузоподъемных работ в состоянии алкогольного опьянения, что является нарушением требований инструкции для крановщика;

- отсутствие организации проведения медицинского осмотра (освидетельствования) на предмет нахождения работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, что является нарушением требований статьи 17 Закона Республики Беларусь от 28 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда».

24.04.2014 при выполнении подготовительных работ по армированию перекрытия 8-го этажа строящегося здания на строительном объекте «Реконструкция специализированного здания здравоохранения и предоставления социальных услуг по ул. Короля, 8 под жилой дом с устройством подземной автостоянки» в г. Минске, где использовался башенный кран СВF 50-50.1300, в результате падения с 8-го этажа был смертельно травмирован плотник 4-го разряда СМ ЗАО «Ареса-Сервис-Строй».

Причины несчастного случая:

- нарушение машинистом башенного крана требований инструкции для машинистов (крановщиков) башенных кранов, выразившееся в его отвлечении во время работы механизмов крана от своих обязанностей, что позволило пострадавшему, не имеющему прямого отношения к работе по перемещению груза краном, находиться рядом с поднятым грузом;

- нарушение пострадавшим требований инструкции по охране труда для работников, выполняющих погрузочно-разгрузочные и складские работы, выразившееся в нахождении его в зоне подъема и перемещения груза при работе башенного крана.

Анализ обстоятельств несчастных случаев показывает, что причины всех чрезвычайных происшествий, связанных с эксплуатацией грузоподъемных кранов, носят организационный характер и фактически не имеют причин, связанных с неудовлетворительным техническим состоянием потенциально опасного оборудования.

Госпромнадзор, в соответствии с возложенными на него задачами и функциями, в целях профилактики и недопущения случаев травматизма и аварийности при эксплуатации грузоподъёмных кранов, обязует руководителей предприятий, эксплуатирующих грузоподъемные краны:

организовать:

-информирование трудовых коллективов об обстоятельствах и причинах несчастных случаев, произошедших при эксплуатации грузоподъемных кранов;

- проведение внеплановых инструктажей с машинистами кранов и стропальщиками;

- контроль (надзор) за соблюдением требований промышленной безопасности на потенциально опасных объектах, на которых используются грузоподъемные краны, с рассмотрением результатов контроля (надзора) на производственных совещаниях с участием представителей Госпромнадзора (при необходимости);

обеспечить:

- неукоснительное соблюдение специалистами и персоналом требований должностных инструкций, проектов производства работ и других технологических регламентов, устанавливающих требования безопасности при производстве работ кранами;

- проведение медицинского осмотра (освидетельствования) на предмет нахождения работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

исключить:

- выполнение работ по строповке грузов персоналом, не имеющим соответствующей квалификации;

- нахождение работников при выполнении строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в опасной зоне работы кранов.