Информационное письмо

о несчастных случаях на производстве, происшедших

за 9 месяцев 2018 г. в организациях строительной отрасли коммунальной формы собственности, расположенных на территории Витебской области

По оперативным данным Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда, в строительных организациях коммунальной формы собственности, расположенных на территории Витебской области, за         9 месяцев 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. отмечается рост несчастных случаев на производстве, приведших к тяжелым производственным травмам.

Справочно: За 9 месяцев 2018 г. в организациях строительной отрасли, расположенных на территории Витебской области, произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом (аналогичный период 2017 г, - 2), 6 несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам (аналогичный период 2017 г. - 2).

Несчастные случаи со смертельным исходом

01.06.2018 несчастный случай с плотником-бетонщиком ДКУСП «Чашникская ПМК-71» произошёл при выполнении кровельных работ на строительном объекте «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Ленинская в г. Чашники». Работник упал с крыши, получив при падении смертельную травму. Алкогольное опьянение 1,6%.

По результатам проведенного специального расследования установлены следующие причины несчастного случая:

- недостатки в организации рабочих мест при производстве кровельных работ на строительном объекте. Нарушение требований безопасности, предусмотренных ППР (отсутствие в месте производства работ на кровле здания страховочного троса для крепления карабинов страховочных канатов, предохранительных поясов (КУСП «Чашникская ПМК-71»);

- невыполнение производителем работ КУСП «Чашникская ПМК-71»  Норко Н.Н. обязанностей по охране труда: отсутствие контроля за применением работниками СИЗ от падения с высоты; контроля за трудовой дисциплиной работников; не прекратила выполнение работ на кровле здания, выполняемых по наряду-допуску, на период её временного отсутствия;

- допуск плотника-бетонщика к работе на кровле без проведения с ним проверки знаний по вопросам охраны труда по профессии и видам работ;

- некачественное оформление наряда-допуска на проведение кровельных работ на объекте. Наряд-допуск не содержит всех мероприятий (условий) безопасного выполнения кровельных работ (не указаны места крепления страховочных канатов, предохранительных поясов);

- нахождение плотника-бетоншика Боровца О.В. в рабочее время на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (1 ‚6% в крови).

Лица допустившие нарушения -  производитель работ, инженер по охране труда КУСП «Чашникская ПМК-71».

25.06.2018 несчастный случай произошёл с водителем погрузчика ОАО «Обольский керамический завод», который во время подъема по ступеням подножки в кабину погрузчика «Амкодор» внезапно упал, ударившись головой об утрамбованную глиняную поверхность. Прибывшей бригадой работников скорой медицинской помощи Савицкий В.Г. был доставлен в УЗ «Шумилинская районная больница», где вскоре скончался.

По результатам проведенного специального расследования установлено, что внезапное падение потерпевшего со ступеней лестницы погрузчика АМКАДОР 352С во время его подъема в кабину погрузчика, ничем не обусловлено, при этом не установлено фактов воздействия на работника опасных и (или) вредных производственных факторов и, согласно информации предоставленной учреждением здравоохранения, отсутствует достоверно подтвержденная информация об ухудшении состояния здоровья работника, вызванного имеющимся у него до повреждения здоровья заболеванием, приведшего к смерти.

29.07.2018, по информации Городокского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, сторож КУСП «Шумилинская ПМК-70», с его слов и со слов нескольких свидетелей, упал во время спуска по ступеням лестницы строительного вагона-бытовки на строительном объекте в г. Городок, должностных лиц и руководство организации о случившемся работник не информировал. 31.07.2018 работник был госпитализирован в УЗ «Городокская ЦРБ», где в этот же день умер.

По предварительным данным, согласно информации предоставленной судмедэкспертом, причиной смерти явилось наличие у работника заболевания, а полученные множественные травмы в разные периоды (в том числе и при возможном падении с лестницы вагончика) не повлекли за собой смерть.

По факту падения работника проводится специальное расследование, по итогам расследование будет дана оценка, в части квалификации данного несчастного случая.

Несчастные случаи, приведшие к тяжелой производственной травме

19.01.2018 несчастный случай произошёл с мотористом бетоносмесительных установок ОАО «Строительно-монтажный трест № 916, г.Новополоцк», который во время очистки помещения 2-го этажа бетоносмесительного узла упал в проем с высоты 4 метров, в результате воздействия на него самоходной тележки подачи бетона. По предварительным данным чистка рабочего пространства работниками осуществлялась при работающих машинах и механизмах бетоносмесительного узла.

В настоящее время проводиться специальное расследование несчастного случая на производстве. Причины и лица допустившие нарушения устанавливаются.

Следует отметить, что два несчастных случая на производстве, приведших к тяжелым производственным травмам произошли в структурном подразделении «Строительное управление № 232» ОАО «Жилстрой» (далее - СП «СУ № 232» ОАО «Жилстрой»).

07.02.2018 с бетонщиком СП «Строительное управление № 232» ОАО «Жилстрой» на строительном объекте «Жилой комплекс повышенной этажности со встроенными помещениями по ул. Правды, 2-ая очередь» во время перемещения башенным краном железобетонных вентиляционных коробов произошел обрыв строп и падение груза на ноги бетонщика.

Причины несчастного случая:

- нарушение требований проектной документации (технологической карты на монтаж вентиляционных блоков), выразившееся в монтаже вентиляционных блоков на 5 этаж строящегося здания с отставанием по высоте и самостоятельном выборе способов и методов строповки при установке вентблоков;

- не исполнение мастером строительно-монтажных работ обязанностей по охране труда (не руководил работами по монтажу вентиляционных балок, на которые не разработаны схемы строповки);

- допуск к обслуживанию башенного крана не обученного и не аттестованного персонала (стропальщиков), в том числе и потерпевшего;

- неисполнение главным инженером обязанностей по охране труда (при организации и проведении работ по строительству здания допустил наличие отступления от решений определенных в ТК‚ входящей в состав ППР, что не позволило осуществить строповку вентиляционных блоков безопасным способом; не обеспечил разработку (переработку, внесение изменений) проектной документации‚ с учётом произошедших изменений в порядке строительства);

- нарушение машинистом башенного крана требований локальных нормативных правовых актов по охране труда: не проверил удостоверение стропальщика и допустил к работе с краном не обученный персонал (в том числе потерпевшего).

Лица, допустившие нарушения: мастер строительно-монтажных работ, главный инженер структурного подразделения, машинист башенного крана.

07.05.2018 с бетонщиком СП «СУ № 232» ОАО «Жилстрой» на строительном объекте «Застройка территории в районе пересечения ул. Краснофлотская и 1-я Артиллерийская в г. Витебске. Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями. 1-я очередь строительства. Жилой дом                   № 1» произошёл несчастных случай в результате того, что он провалился в некачественно закрытое монтажное отверстие, на первый этаж строящегося дома, и получил тяжелые травмы.

По результатам проведенного специального расследования установлены следующие причины несчастного случая:

- нарушение проектной документации (Проекта производства работ, а именно - некачественное закрытие технологического проема на втором этаже: настил был выполнен из фанеры толщиной менее 40 мм).

Лицо допустившее нарушение - мастер строительных и монтажных работ СП «СУ № 232» ОАО «Жилстрой».

25.05.2018 каменщик ОАО «Оршанский строительный трест .№ 18» во время выполнения работы по погрузке строительного мусора в кузов автомобиля МАЗ с использованием мусоропроводного устройства, спрыгнул с кузова автомобиля на асфальт, получив при падении травмы обеих ног.

Причины несчастного случая:

- невыполнение мастером обязанностей по охране труда, не обеспечил контроль за ходом выполнения погрузочно-разгрузочных работ (отсутствие контроля за количеством сброшенного в мусоропроводный рукав строительного мусора и за соблюдением периодичности его очистки), в результате произошла закупорка рукава в конечной точке и перегрузка, вследствие этого произошло разрушение мусоропроводного устройства, его обрыв и падение его элементов;

- нарушение потерпевшим и каменщиком Павловым А.Э. требований локальных нормативных актов по охране труда. При выполнении работы по погрузке строительного мусора с применением мусоропроводного устройства в кузов автомобиля МАЗ, перезагрузили мусоропроводное устройство строительным мусором, что в конечном итоге привело к его разрушению, обрыву и падению. Вследствие чего потерпевший, находящийся в кузове автомобиля МАЗ, уклоняясь от падающей части оторвавшегося мусоропроводного рукава, спрыгнул с кузова на землю получил тяжелую травму обеих ног.

Лица, допустившие нарушения: мастер, сам потерпевший и другой работник.

22 августа 2018 г. на территории производственной базы ДКУСП «Глубокская передвижная механизированная колонна-48» несчастный случай произошёл с водителем данной организации во время разгрузки блоков стеновых из ячеистого бетона из кузова автомобиля                                                        МАЗ-544008, регистрационный знак АВ 0330-2, в результате их падения на проходящего вдоль кузова потерпевшего (водителя данного автомобиля).

Причины несчастного случая:

- нарушение самим водителем требований локального нормативного акта по охране труда - приблизился к полуприцепу автомобиля, частично разгруженному от пакетов с блоками, с целью закрытия борта в освободившейся от груза части полуприцепа. Со стороны должностных лиц организации нарушений не установлено.

06.09.2018 каменщик ОАО «Строительно-монтажный трест № 16,                         г. Новополоцк» получил травму во время передвижения по ровной поверхности территории строительной площадки, удерживая при этом в руках лопату с раствором цемента, оступился и упал, получив при падении закрытый перелом копчикового позвонка. По предварительным данным каких-либо опасных и вредных производственных факторов, воздействовавших на потерпевшего не установлено.

По факту данного несчастного случая расследование проводится нанимателем, причины и лица устанавливаются.

Анализ причин произошедших несчастных случаев свидетельствует о том, что факторами, способствующими происхождению несчастных случаев являются нарушения требований законодательства об охране труда, как со стороны должностных лиц организации, так и со стороны самих работников, которые безответственно относятся к собственной безопасности, безопасности окружающих.

И кроме того, у работника формируется низкий уровень культуры производства, в части необходимости обязательного исполнения требований действующего законодательства об охране труда. Данные обстоятельства свидетельствуют о низкой трудовой и производственной дисциплине в организациях.

В целях обеспечения безопасности труда, профилактики производственного травматизма Витебское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь полагает целесообразным поручить руководителям подчиненных организаций:

- довести до сведения руководителей подчинённых организаций, должностных лиц, работников обстоятельства, причины несчастных случаев, провести внеплановый инструктаж и принять исчерпывающие меры по недопущению повторения аналогичных несчастных случаев, произошедших в организациях отрасли;

- ужесточить контроль за выполнением работниками организаций обязанностей по охране труда, организацией и проведением работ с повышенной опасностью, соблюдением требований норм, правил, инструкций по охране труда, трудовой и производственной дисциплины, а также принять должные меры по реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»;

- обеспечить организацию работы по созданию здоровых и безопасных условий труда в соответствии с требованиями законодательства;

- с учетом обстоятельств и причин происшедших несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями провести качественный анализ эффективности функционирования в организациях действующих Систем управления охраной труда и при необходимости документально оформить соответствующие мероприятия по их корректировке;

- не допускать к работе (отстранять от работы) в соответствующий день (смену) работников, не использующих необходимые средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда, не прошедших медицинский осмотр (находящихся в состоянии алкогольного опьянения), обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- обеспечить качественное проведение периодического контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации. утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159;

- обеспечить контроль за разработкой организационно-технологической документации (проекты организации строительства (ПОС) и проекты производства работ (ППР). Организовывать выполнение работ строго согласно ПОС, ППР, соответствующих технологических карт. Обеспечить ознакомление (под роспись) работников с проектом производства работ до начала производства работ.

Первый заместитель начальника управления 			С.В. Ануфриев